## Slide 1: INTERNET OF THINGS Protocolo MQTT
Prof: Marko Antonio Caballero Moreno

## Slide 2: MQTT (Message Queue Telemetry Transport)
Protocolo de transmisión de información TCP/IP diseñado para dispositivos con reducido ancho de banda. Fue Creado Por IBM y Eurotech que luego fue donado al proyecto eclipse
Los mensajes son reducidos gracias al pequeño tamaño de las cabeceras del protocolo y a la carga del mensaje en matriz de bytes

## Slide 3: Porque MQTT?
MQTT es un protocolo abierto, sencillo, ligero y fácil de implantar. Es ideal para responder a las siguientes necesidades:
Está especialmente adaptado para utilizar un ancho de banda mínimo
Es ideal para utilizar redes inalámbricas
Consume muy poca energía
Es muy rápido y posibilita un tiempo de respuesta superior al resto de protocolos web actuales
Permite una gran fiabilidad si es necesario
Requiere pocos recursos procesadores y memorias

## Slide 4: Arquitectura del Protocolo MQTT
Encabezado fijo (2 bytes)
Encabezado variable (logitud variable)
Payload del mensaje (hasta 256MB)
Fijo (tipo paquete, longitud del payload, QoS)
Variable (depende del tipo de paquete , ID, topic, etc)

## Slide 5
La arquitectura de MQTT sigue una topología de estrella, con un nodo central que hace de servidor o "broker" con una capacidad de hasta 10000 clientes. El broker es el encargado de gestionar la red y de transmitir los mensajes, para mantener activo el canal, los clientes mandan periódicamente un paquete (PINGREQ) y esperan la respuesta del broker (PINGRESP).

## Slide 6: Arquitectura Protocolo MQTT

## Slide 7
El protocolo tiene varias características distintivas:
Es un protocolo de publicación/suscripción.
  - Además de proporcionar distribución 'de uno a muchos', la publicación/suscripción desacopla las aplicaciones. Ambas funciones resultan útiles en aplicaciones que tengan muchos clientes.
No depende en modo alguno del contenido del mensaje.
Se ejecuta sobre TCP/IP, que proporciona conectividad de red básica.
Tiene tres calidades de servicio para la entrega de mensajes
Dispone de una función Última voluntad y testamento que notifica a los suscriptores si se produce una desconexión de un cliente de un servidor MQTT.

## Slide 8: Como funciona MQTT?
La comunicación se basa en unos "topics" (temas), que el cliente que publica el mensaje crea y los nodos que deseen recibirlo deben subscribirse a él. La comunicación puede ser de uno a uno, o de uno a muchos.

## Slide 9: FUNCIONAMIENTO
MQTT es un servicio de publicación/suscripción TCP/IP sencillo y sumamente ligero. El servidor, llamado broker, recopila los datos que los publishers (los objetos comunicantes) le transmiten. Determinados datos recopilados por el broker se enviarán a determinados publishers que previamente así se lo hayan solicitado al broker.
El principio de intercambio se parece mucho al de Twitter. Los publishers envían los mensajes a un canal llamado topic. Los subscribers (suscriptores) pueden leer esos mensajes. Los topics (o canales de información) pueden estar distribuidos jerárquicamente de forma que se puedan seleccionar exactamente las informaciones que se desean.

## Slide 10: Parámetros MQTT
Son parámetros a configurar dentro de protocolo antes que el cliente (publicador o subscriptor) pueda conectarse hacia el broker.
Server: (IP o dominio del broker), en este parámetro se debe especificar hacia que broker el cliente debe conectarse.
Puerto: (1883) , Este el el numero de puerto conexión que por convención se usa para el protocolo MQTT.
Client ID: (ID) , Se debe especificar un nombre o identificador único para cada dispositivo cliente MQTT.

## Slide 11
Topic: [Nombre del tópico], Este es el nombre que se se especifica para que el dispositivo cliente mqtt envié (publique) o reciba (suscriba) datos. El tópico es el tema de conversación entre los clientes y este reside en el broker, el tópico no almacena datos, solo actúa como un buffer, el broker se encarga de retransmitir y manejar la red de clientes conectados en el mismo tópico.
QoS: [0,1 ó 2] Son los niveles de calidad de servicio que ofrece el protocolo mqtt 0 es la mas básica, 2 es la mayor calidad

## Slide 12
Keep Alive time: (Segundos) , es el tiempo en segundos que el broker esperara a que el cliente responda sino será considerado como desconectado
-AUTENTICACION
Se usa autenticación en el broker si se desea que solo se registren los dispositivos clientes con un usuario y contraseña, solo asi se permite la conexion, Esta configuración debe realizarse en el broker, y los clientes deben especificar en los paremetros de conexion:
Username: [Nombre de usuario del broker]
Contraseña:[Contraseña de broker]

## Slide 13: Librerías disponibles para MQTT
Android
Arduino
C
C#
Dart
Go
Java
Javascript
Lua
Objective-C / iOS
PHP
Python
Web Components / Polymer

## Slide 14: Broker Mosquitto
Mosquitto es un broker OpenSource ampliamente utilizado debido a su ligereza lo que nos permite, fácilmente, emplearlo en gran número de ambientes, incluso si éstos son de pocos recursos.
Se Puede Instalar en SO LINUX desde la terminal y Tambien en Windows descargamdo el instalador desde la pagina oficial.

## Slide 15: Librería Mqtt Arduino PubSubclient
Es una Librería escrita en c++ compatible con la plataforma arduino
Esta disponible en GitHub, Tambien se Puede descargar directamente desde el gestor de librerías de Arduino.
Tiene como característica la ligereza, y puede gestionar comunicación mqtt de entrada y salida, utiliza es compatible con la versión 3 del protocolo Mqtt.

## Slide 16: Node Red
Node-RED es una herramienta de programación visual Desarrollada por IBM. Muestra visualmente las relaciones y funciones, y permite al usuario programar sin tener que escribir una lengua. Node-RED es un editor de flujo basado en el navegador donde se puede añadir o eliminar nodos y conectarlos entre sí con el fin de hacer que se comuniquen entre ellos

## Slide 17
Node Red nos permite interconectar todos nuestros elementos del Internet de las Cosas. Estos elementos pueden ser desde dispositivos hardware a APIs o servicios online
Esta construido en Base a NodeJS (Javascript) Y utiliza el gestor de paquetes de node NPM . Puede Instalarse en Linux, Windows, Android, Raspberry Pi.

## Slide 18: Node-RED es…
Una herramienta de composición de aplicaciones iot.
Fácil de usar para simples interconexiones de dispositivos.
Flexible de extender y agregar nuevas capacidades y tipos de integración.
Capaz de crear el enlace entre dispositivos físicos, backend, redes sociales y aplicaciones web.
Una excelente manera de probar tus ideas de interconexión de dispositivos entre la capa física y la de software.

## Slide 19: Arquitectura de node-red
NodeJs
Manejo de eventos asíncronos
Javascript en front y backend
Construido usando express
D3, jquery y websockets